Положение   семинара по Повышению квалификации картографов.

Организатор семинара: Ибраев Канат Болатович. Моб. 8 700 757 52 70

Спикер семинара: Поздеев Сергей Матвеевич .

Место проведения: г.Акколь, Акмолинская обл.

Сроки проведение семинара предварительно конец сентября, начало октября 2024г.

Условие участия в семинаре:

- Оплата спикеру 1500 рублей в день.(предварительно 2 дня)

- Проживание- бесплатно. (вклад семьи Ибраевых в развитие Спортивного ориентирования в Казахстане.)

- Питание самостоятельно ,есть газ, посуда.

4.Наличие компьютера у слушателей.

5.Наличие инструментов для полевой практики ( планшет ,компас ,карандаши желательно автокарандаши ,черный -0.3-0.5, цветные -0.5-0.7,минимум красный,желтый,синий.

Можно заказать на АВИТО, Пластик, ластик-лучше Kohinor.

6.Одежда для полевой работы.

7.GPS навигатор-по возможности.

План проведения семинара :

1.Теоритическое занятие.

Учебные темы:

- Поиск и подготовка рабочих материалов.

- Необходимые инструменты и оборудование для работ.

- Экипировка картографа для работы в поле.

- Начало работы: создание файла в программе OCAD, работы по подготовке высотного и планового обоснования.

- Работа цветными карандашами (рельеф, растительность, дорожная сеть, вспомогательные цвета).

- Ведение высотного протокола и описание рабочих точек символами легенд.

- Обучение работе с GPS (точки, треки, высоты).

- Систематизирование рабочих материалов при помощи создания таблицы дополнительных символов (по рабочим дням).

- Цветовые и площадные заливки при работе в OCAD.

- Создание вспомогательных рабочих и специальных символов.

- Использование структурных линий при съемке и вычерчивании рельефа. Вычерчивание крупных форм рельефа параллельными горизонталями.

- Использование структурных линий при вычерчивании городских и парковых карт.

- Создание знаков, улучшающих чтение отдельных объектов в карте.

- Выбор масштаба для полевых работ.

- Измерение расстояний счетом шагов.

- Определение рабочей линии севера своим компасом.

- Методы нанесения границ растительности в полевых материалах и при вычерчивании в OCAD.

- Нанесение крутизны склона с помощью уровня.

- Методы исправления ошибок измерения в полевых материалах при помощи GPS треков и точек.

- Поворот карты по магнитному северу при работе с помощью GPS.

- Итоговое оформление карты (нанесение надписей и пр.).

2. Практические полевые работы.